## Slide 1: Pong Game

## Slide 2: 功能

## Slide 3: 功能
Ball 依照物理現象移動(入射角等於反射角)
球的速度會隨著時間越來越快
玩家可透過按鈕移動 Bar
移動 Bar 進行擊球動作
球移動超過對方 Bar 則得分，並用 LED 顯示分數
其中一方超過 4 分則結束遊戲
遊戲暫停功能

## Slide 4: 效能
UART 傳輸速率 115200 bps
每次傳送的資料有Player的分數、Bar的Y座標、球的(X, Y)， 共48 bits，再加開始和結束位元，一共60 bits
115200 / 60 = 1920
每秒可以傳送1920次資料給電腦

## Slide 5: 介面
PL-PS：AXI
PS-PC：USB_UART
Input：GPIO按鈕
Output：遊戲畫面、LED

## Slide 6: 限制
硬體： Zynq-7000
遊戲主程式： 在 Soc 上執行
遊戲畫面： 在 PC 上顯示，解析度 80*30
軟體： Vivado 2018.3 Vivado 2018.3 SDK

## Slide 7: 驗收
球依照物理現象移動 ->截取遊戲中，球碰到牆壁還有Bar前後的畫面，並用量角器測量，計算球是否依照入射角等於反射角的規律移動
球的速度會隨著時間越來越快 ->錄製螢幕畫面，計算球移動10格所花費的時間；每擊球5次，球移動10格花費的時間會越來越少
玩家可透過按鈕移動Bar ->按下按鈕觀察畫面Bar是否移動

## Slide 8: 驗收
移動Bar進行擊球動作 ->移動Bar觀察是否擊球有反彈
球移動超過對方Bar則得分 ->Player1故意不接球，Player2會加一分； 反之Player2故意不接球，Player1會加一分
其中一方超過4分則結束遊戲 ->其中一方得4分後，觀察遊戲是否重新開始
遊戲暫停功能 ->按下按鈕後觀察球是否停止移動，Player1、Player2的Bar都不能移動，球也會在停止狀態

## Slide 9: Breakdown
PS
UART
Player
Bar
X
Y
barUp
barDown
Score
Ball
TX
Game
Ball
X
Y
Bar
X
Y
Score
Move
Y
ob(得分)
Rebound
Initialize
Pause
X
MoveX
MoveY
類別
屬性
函式

## Slide 10: Breakdown
PL
Button
LED
Up
Down
Score
暫停中斷
PC
UART
Monitor
事件
輸出

## Slide 11
MSC
PL
玩家控制Bar (Up/Down)
PS
玩家分數
PC
Initialize
Ball座標/Bar座標/Score
●
●
●
重覆執行
分數>4分
回到Initialize
Game
TX
RX
Button
LED
Monitor
更新畫面
Ball Move
Bar Up/Down
Rebound
更新畫面
玩家ob(分數<=4)
更新畫面
LED顯示分數
Ball座標/Bar座標/Score
Ball座標/Bar座標/Score

## Slide 12: 系統流程圖

## Slide 13: 系統流程圖

## Slide 14: API：Player
void barUp() 輸入：bar的y座標 輸出：讓Player的Bar往上一格 參數：無
void barDown() 輸入：bar的y座標 輸出：讓Player的Bar往下一格 參數：無

## Slide 15: API：Ball
void move() 輸入：Ball的x、y、移動方向 輸出：讓Ball移動 參數：無
void ob() 輸入：Ball的x、WIDTH 輸出：對方的分數加一分 參數：無
void rebound() 輸入：PLAYER_1_BAR_X、PLAYER_2_BAR_X、Player的y座標、HEIGHT 輸出：讓Ball反彈 參數：無

## Slide 16: Global API
void initialize() 輸入： 無 輸出： 繪製Bar、設定player1的分數為0分、設定player2的分數為0分、 設定ball的moveX為-0.1、設定ball的moveY為0.1、 設定ball的x座標為30、設定ball的y座標為10 參數： 無
void pause() 輸入：button 輸出：暫停/繼續遊戲 參數：無